渝（潼）环准〔2024〕15号

国网重庆市电力公司潼南供电分公司：

你单位报送的《潼南哨楼110千伏变电站3号主变扩建工程环境影响评价文件审批申请表》及相关材料收悉。经研究，现审批如下：根据《环评法》等法律法规的有关规定，原则同意江苏辐环环境科技有限公司（社会信用代码：913201003393926218）编制的该项目环境影响评价报告表的结论及建议，从环境保护角度，该项目建设可行。

一、项目建设内容和规模

该项目位于重庆市潼南区，主要建设内容如下，

（1）在变电站内预留主变位置扩建3#主变，主变容量为50MVA；

（2）扩建110kV主变AIS间隔1个，布置于前期工程预留场地，完善新上主变与110kV进线间隔的联接；

（3）扩建10kV主变进线柜1面、接地变柜1面、电容器柜2面、母线设备柜1面；扩建电容器2组，容量为（4+6）Mvar；扩建10kV消弧线圈接地变成套装置1套，容量为630kVA。

（4）扩建站内原事故油池，扩建后总有效容积约31.6m3。

二、该项目在设计、建设和运行过程中，应认真落实环境影响评价报告表提出的污染防治措施，严格执行相关污染物排放标准，并重点做好以下工作：

（一）加强电磁环境污染防护。保证变电站内导线与电气设备的安全距离前提下，适当抬高站内连接母线的对地高度；加强环境管理，定期进行环境监测工作，保证工频电场强度、磁场强度能满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的公众曝露控制限值要求：工频电场强度4000V/m，磁感应强度100μT。

（二）强化噪声污染防治。定期对站内电气设备进行检修，保证主变等运行良好。

（三）强化废水污染防治。变电站值守及检修人员产生的生活废水经生化池处理后，接入市政污水管网。

（四）强化固体废物污染防治。值守及检修人员产生的生活垃圾经站内现有的生活垃圾收集箱收集后交由环卫部门定期清运；事故油经收集后优先回用，不能回用部分全部交由有资质单位处置；退出运行后的变电站铅酸蓄电池交由相应危险废物处理资质单位进行处置；制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。

（五）严格环境风险防范。认真落实报告表提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，加强环境风险管理，防止电磁环境污染事件发生。

（六）加强对公众的科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、项目建设过程中，环境保护措施必须与主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，你单位应按照规定程序完成竣工环境保护验收。

四、该项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，你单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

重庆市潼南区生态环境局

2024年3月29日