渝（潼）环准〔2024〕3号

重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司：

你单位报送的《重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司一期扩容改造项目环境影响评价文件审批申请表》和《重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司一期扩容改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）及有关资料收悉。经研究，审批意见如下：

一、重庆市潼南区湟海水处理系统工程有限公司一期扩容改造项目位于潼南区梓潼街道青岩村6社。主要建设内容为取消UASB处理工艺，拆除UASB处理装置；在不改变池子基本结构的情况下，通过调整各池子用途，将原空置沉淀池（现有水泥池）改造为一级反硝化池（生化池），将原一级反硝化池、原一级硝化池和原二级硝化池合并作为一级硝化池，原空置沉淀池改造为二级硝化池，保持原二级反硝化池不变。改造后一二级AO生化池有效容积从1233m3增加到2246m3，本次扩建不新增占地。同时增加MBR工作面积2300m2，增加曝气机，优化管道，优化电力设施。渗滤液日处理量提高约120m3/d，总处理规模达280m3/d。项目总投资1000万元，环保投资20万元。

该项目符合国家产业政策。项目环评审批依据的相关文件为重庆市潼南区经济和信息化委员会《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2304-500152-07-02-368228）等。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《重庆市环境保护条例》等法律法规的有关规定，项目建设必须全面落实报告表和本批准书提出的各项生态保护、污染防治及环境风险防范措施，从环境保护角度，我局原则同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、根据该区域环境容量现状，原则同意该项目主要污染因子执行本批准书附表确定的污染物排放标准和排污总量指标。

三、项目建设与运行管理应重点做好的工作

（一）严格落实大气污染防治措施。高效厌氧塔产生的臭气经低矮排气筒排放。一级反硝化池、一级硝化池、二级反硝化池、二级硝化池、污泥浓缩池以及进水应急池加盖。

（二）严格落实水污染防治措施。废水经已建渗滤液处理系统处理达处理达《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）表3相应标准，再通过原有管网排入潼南区城市污水处理厂处理。

（三）严格落实噪声污染防治措施。采取选用高效低噪设备、建筑降噪、隔声等措施，确保各厂界昼间、夜间噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应的2类标准。

（四）严格落实固体废物污染防治措施。加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用的全过程管理，采用切实有效的措施防止二次污染。废滤膜交由厂家回收处理；泥水混合物和浓缩液通过污泥浓缩池、废液池收集后一起回灌填埋区；实验室废液、药品废包装分类收集暂存于危废暂存间，定期交由危险废物资质单位统一处理。

（五）严格执行排污总量控制。主要污染物总量控制建议指标为：COD：4.599t/a，氨氮：0.6132t/a。

（六）严格落实环境风险防范措施。定期检修管网，按照要求开展风险评估，制定环境风险应急预案，并定期演练。

（七）在项目建设及运行过程中，应设立专职环保人员及机构，建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求；定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督；必须采取有效措施防止废水、废气、固体废物等污染物对土壤、大气、地下水造成污染。

四、严格执行建设项目配套环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。工程完工后，应按照相关规定，进行竣工环境保护验收。

五、如需对本项目环评批准书同意的有关内容进行调整，必须以书面形式向我局报告，并按有关规定办理相关手续。若工程或环保措施发生重大变更必须重新报批环境影响评价文件。工程自批准之日起超过5年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、自觉接受环境保护行政主管部门和梓潼街道组织开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

重庆市潼南区生态环境局

2024年1月9日

抄送：梓潼街道、区住房城乡建委、区规划和自然资源局、区城管局、区环境行政执法支队、存档。